## Slide 1
十五五 · 无锡能源发展规划研究思路
01
“十五五”时期无锡能源发展规划研究思路
构建清洁低碳、安全韧性、数智协同的现代新型城市能源体系
无锡市发展和改革委员会 / 能源规划专项研究组
规划研究 · 2025—2030
太湖生态红线区 · 万亿级制造业高地 · 双碳达峰冲刺期

## Slide 2
十五五 · 无锡能源发展规划研究思路
引言与核心摘要
02
战略能位
万亿级制造业高地 · 太湖生态红线区 · “双碳”达峰冲刺期
三大严苛边界
1
资源匮乏
一次能源自给率 不足 5%
2
刚性指标
GDP 年均增速 约 5%
3
用能升级
微秒级高可靠 100% 全溯源绿电
破局方针
内源极限挖潜
+
跨区战略引绿
+
数智源网荷储
把外部资源、城市空间与数字能力 转化为可验证的能源安全与产业竞争力
核心判断：能源系统必须从“供给保障”升级为“产业底座”

## Slide 3
十五五 · 无锡能源发展规划研究思路
一、发展现状——“十四五”供应底盘与运行成效
03
煤炭压舱石
2473
万吨 / 年消费量稳定 600 万千瓦公用煤电全超低排放
装机多元化
1932.5
万千瓦 / 总装机 非化石占比 42.4% · 抽蓄 100 万千瓦
油气储运网
513.8
万千瓦 / 气电顶峰 西气 + 川气双源 · LNG 二期扩容
电网高可靠
6990.5
万千伏安 / 变电容量 最高负荷突破 1450 万千瓦
供应底盘判断
底线稳
煤电、油气与跨区电力形成多元支撑
结构优
非化石装机突破四成，光伏成为增量主力
弹性需补
气电、抽蓄与储能共同承担尖峰调节

## Slide 4
十五五 · 无锡能源发展规划研究思路
一、发展现状——能耗双控成效与转型亮点
04
节能量化指标
22.9%
单位 GDP 能耗累计下降
省目标 14%
工业增加值能耗累计下降 34.37%
全社会用电量 917.98 亿千瓦时 · 工业占 70%—75%
结构优化与智造集群
光伏爆发
装机 661 万千瓦，占新能源 82% 以上；工商业分布式占比 84.9%。
绿电先锋
率先成立“一站一中心”；2024 年绿电交易 17.4 亿 kWh，占全省 15%。
装备高地
规上产值超 2300 亿元，光储氢风母机龙头集聚。

## Slide 5
十五五 · 无锡能源发展规划研究思路
一、发展现状——瓶颈与短板剖析（问题导向）
05
当前矛盾不在“有没有项目”，而在“安全、空间、绿色与调节”能否同时成立
对外依存极高
一次能源自给率不足 5%；外电依赖度超 20%；天然气环网尚未完全闭环。
01
空间逼近极限
生态红线严苛；优质屋顶资源开发殆尽；集中式风光无地可拓。
02
绿色剪刀差扩大
非化石消费占比约 11.7%，距 26% 目标差距大；CBAM 倒逼绿电出海。
03
调节资源与配网滞后
新型储能仅 16.4 万千瓦；分布式光伏带来台区反向过载。
04
结论 / 无锡必须用“跨区资源 + 城市级调节 + 产业协同”换取本地绿色增量

## Slide 6
十五五 · 无锡能源发展规划研究思路
二、形势特征——机遇与挑战研判
06
战略机遇
REAL OPTIONS
现实挑战
HARD CONSTRAINTS
1
制度变革
双控转双碳，原料与绿电不计入总量
2
大通道落地
凤城—梅里、锦苏直流、白鹤滩入苏
3
数智赋能
物联网底座驱动 VPP 与现货辅助服务
1
保供与降碳平衡难
尖峰负荷将破 1800 万千瓦
2
传统高载能改造重
特钢、石化流程再造周期长
3
装备强与应用弱脱节
本地缺乏集中式承载大场景
4
高品质电能诉求
半导体产线要求微秒级零闪动

## Slide 7
十五五 · 无锡能源发展规划研究思路
三、总体要求——指导思想与战略方针
07
控煤稳盘 · 强网扩电 · 战略引绿 · 提质增效
16 字方针
指导思想 / 以安全韧性为底线、以绿色低碳为方向、以数智协同为手段，将能源体系打造为先进制造业的竞争性底座。
先立后破，安全兜底
煤电向支撑调节电源转变
内生外引，源网协同
市域极限挖潜，跨省区引绿
产用联动，创新驱动
场景换装备，装备促场景
深化改革，市场主导
现货、绿证、碳预算协同
从资源约束出发，以系统性解决方案换取发展空间

## Slide 8
十五五 · 无锡能源发展规划研究思路
三、总体要求——2030 年主要发展指标看板
08
安全保供
煤炭消费总量
2473 万吨
→ ≤ 2400 万吨
最高用电负荷
1451.7 万千瓦
→ 1800 万千瓦左右
清洁低碳
非化石消费比重
约 11.7%
→ 26% 左右
可再生能源装机
802.8 万千瓦
→ 1200 万千瓦左右
区外清洁绿电占比
约 40%
→ 突破 60%
系统调节
新型储能规模
16.4 万 kW
→ 100 万 kW / 200 万 kWh
VPP / 需求响应
基础试点
→ ≥ 最高负荷 5%
敏感用电可靠率
99.99%
→ 99.999%
产业节能
单位 GDP 能耗降幅
累计降 22.9%
→ 完成省下达目标
新能源装备产业
约 3500 亿元
→ 突破 5500 亿元
约束性指标优先保障底线，预期性指标强化导向，形成“目标—工程—考核”闭环

## Slide 9
十五五 · 无锡能源发展规划研究思路
四、重点任务（一）——构建坚实可靠的能源保障体系
09
三大防线
1
煤电机组“三改联动”
600 万千瓦现役机组灵活性改造；最小稳燃负荷降至 20%—30%；探索掺氨与 CCUS。
2
天然气顶峰与环网联通
扩建江阴、宜兴调峰燃机，新增气电 160 万千瓦；高压管网全闭环。
3
油品供应与江阴储运极
严控新增炼化；推进综合加能站；打造长江下游低碳液体燃料枢纽。
专栏 1 · 重点工程
利港电厂扩建与改造
嘉盛 LNG 调峰储配站
16 万 m³ 储罐
天然气高压“一张网”闭环
目标：保供有底、调峰有力、燃料有序

## Slide 10
十五五 · 无锡能源发展规划研究思路
四、重点任务（二）——构建绿色多元的清洁能源供给体系
10
双轮驱动：市域立体挖潜 + 跨区引绿攻坚
内源极限挖潜
把有限空间变成高密度绿色增量
1
光伏 + 工业园区
新建超亿元厂房 100% 预留载荷 / BIPV
2
生物质与浅层地热
Bio-LNG；太湖新城地源热泵
2030 光伏装机破 1000 万千瓦
跨区战略引绿
以物理通道与长期交易锁定清洁电力
1
省内“引绿”
凤城—梅里；联合投资苏北海风、核电
2
特高压大动脉
锦苏直流、白鹤滩入苏；区外调绿超 180 亿 kWh
3
外氢入锡与副产利用
副产氢提纯；预留西氢东输接口

## Slide 11
十五五 · 无锡能源发展规划研究思路
四、重点任务（三）——构建安全柔性的能源网络体系
11
01
坚强主网
500 千伏环网互济 220 千伏分区运行 跨江送电配套
网架互济
02
配网承载力倍增
智能台区消除反向过载 DVR + 超导储能 半导体级供电示范区
供电不扰
03
超充之城与加氢网络
液冷超充桩 > 5000 根 综合加能站 50 座 2030 加氢站 > 15 座
交通脱碳

## Slide 12
十五五 · 无锡能源发展规划研究思路
四、重点任务（四）——构建协同高效的能源运行体系
12
从“静态设备”转向“可感知、可交易、可调度”的城市能源操作系统
储能百兆瓦跨越
100 万千瓦 江阴 / 宜兴电网侧
城市级 VPP
370 家企业 + 5 万根桩 削峰能力 ≥ 5%
工业微电网
10 个标杆 48 小时黑启动
车网互动 V2G：谷充峰放，把移动储能纳入城市调度

## Slide 13
十五五 · 无锡能源发展规划研究思路
四、重点任务（五）——构建节约集约的能源消费体系
13
工业
特钢转炉长流程 → 短流程废钢电炉 + 富氢冶炼；园区集中供气 100%
流程再造
算力
新建算力 PUE ≤ 1.15；液冷全面普及；绿电就地消纳 ≥ 80%
能效硬约束
交通
长三角绿氢物流走廊；氢能重卡超 1500 辆；试点纯电及氢能货船
交通新燃料
建筑
新建建筑 100% 星级绿建；公共机构全覆盖 EMC 合同能源管理
梯级用能
以单位产出能耗为标尺，推动能源消费从“总量管理”转向“效率管理”

## Slide 14
十五五 · 无锡能源发展规划研究思路
四、重点任务（六）——构建创新互促的能源产业体系
14
产业闭环：技术研发 → 本地装备 → 开放场景 → 绿色出海
01
技术研发
钙钛矿叠层 固态电池 · SiC/GaN
02
本地装备
光伏母机 海风整机 · 电解槽
03
开放场景
首台套清单 零碳园区试验田
04
绿色出海
碳足迹中心 数字电池护照 · CBAM
规模目标
新能源装备产值突破 5500 亿元
应用机制
发布本地零碳场景清单
合规能力
打通数字电池护照与 CBAM

## Slide 15
十五五 · 无锡能源发展规划研究思路
五、保障措施——汇聚能源高质量发展关键要素
15
1
组织与机制
专班统筹多规合一 指标纳入高质量考核
统筹
2
碳排放双控
能碳账户 重大项目碳前置审查
约束
3
要素与金融
产业母基金 新能源 REITs
投入
4
科技与人才
揭榜挂帅 太湖人才计划
攻关
5
市场与社会
现货交易 全域碳普惠
协同
把规划目标转化为年度任务、项目清单和部门责任，让每一项指标都有牵引机制

## Slide 16
十五五 · 无锡能源发展规划研究思路
16
向“新”而行 · 依“绿”而兴
全力打造全国领先的现代新型城市能源体系“无锡样板”
汇报完毕，敬请各位领导与专家批评指正！